## Slide 1: 引継ぎ資料
2025年3月13日 松坂 拓海

## Slide 2: 引継ぎ
資料
  ソースコード
    \\VENUS\Master\00_Graduate\23_Matsusaka\引継ぎ資料\TEG回路
    研究で使用したTEG回路のソースコード
    \\VENUS\Master\00_Graduate\23_Matsusaka\引継ぎ資料\DDP
    研究で使用したDDPのソースコード
  データシート
    \\VENUS\Master\00_Graduate\23_Matsusaka\引継ぎ資料\研究で使用したZyboZ7-20_TEG回路計測データ_DDPデータ
    ZyboZ7-20のTEG回路計測データ、回帰分析結果、DDPの回路規模・電力データをまとめたデータシート
  関連資料
    \\VENUS\Master\00_Graduate\23_Matsusaka\引継ぎ資料\回路固定方法_Pblock属性による実装エリア分け_LOC_BEL属性による配置固定
    研究で使用したPBlock, LOC/BEL属性を用いた回路実装エリアの指定・固定方法
  先行研究
    \\VENUS\Master\00_Graduate\23_Matsusaka\引継ぎ資料\先行研究
    本研究に関連する先行研究

## Slide 3: 研究の概要
目的：DDPを搭載したFPGAボード電力を推定
方法：電力推定モデルを用いた電力推定法⇒DDP搭載FPGAボード電力推定モデル
  問題：提案する電力推定モデルのパラメータのうち、デバイスの電力特性が不明
  提案：事前にTEG回路(テスト用回路)をZyboZ7-20に実装し、電力を実測
  実測電力とTEG回路のパラメータを基に回帰分析を実施
  得られた係数をデバイス電力特性と見なす
  ⇒DDP搭載ZyboZ7-20の電力推定モデル
  修論ではTEG回路を用いたデバイス電力特性の取得、DDP搭載FPGA電力推定モデルを提案
評価結果：誤差±５％未満
使用デバイス
  FPGAボード：Digilent社 ZyboZ7-20
  USBワットチェッカー：Route R社 RT-USBVAC8QC

## Slide 4: 今後の課題
※ 詳しくは修士論文の4.6章の考察内
TEG回路の妥当性の検討
  本研究ではSTPに基づいた28パターンのTEG回路を使用
    パターン数、回路構造が妥当か
    デバイス毎に電力特性を取得する必要がある特性上、効率化の面からパターン数は少ない方が望ましい
    ⇒ 可能ならパターン数を削減し、改善を図りたい ⇒ パターン削減時の推定精度への影響を調査
モデルの精度評価には様々なケースで評価が必要
  FPGAボード
  DDPアーキテクチャ
  DDPプログラム
自動的・半自動的に動作周波数・動作確率を導出するツールの開発
  電力推定モデルのパラメータのうち、動作周波数f や動作確率αは、アプリケーション、DDPアーキテクチャ、DDPプログラム構造などの影響を受け、変化する
  DDPの扱いに慣れた回路設計者でないとf やαを導出するのは難しい
  ⇒本提案手法を活用するにあたりアプリケーション、DDPアーキテクチャ、DDPプログラム構造からf やαを自動的、もしく は半自動的に導出するツールの開発が必要